## Slide 1: Организация проведения лабораторных работ с использованием программы виртуального моделирования Multisim
Кривецкий В.В.
Филиал БрГТУ Пинский индустриально-педагогический колледж

## Slide 2: Суть лабораторной работы скрыта в ее названии. Она подразумевает проведение и анализ определенного исследования, результаты которого получены опытным путем в специально оборудованном помещении – лаборатории. Исходя из сущности проведения таких работ, лабораторный практикум определяет целью лабораторной работы глубокое изучение учащимися различных явлений и законов.

## Slide 3: Цели
- изучение учащимися определенного явления, программы, методики на практике;
- ознакомление с приемами проведения измерений и правилами обработки информации;
- выявление отклонений фактического и опытного образцов;
- выявление причин данных отклонений;
- написание выводов, содержащих рекомендации по принятию соответствующих решений, анализ полученных результатов.

## Slide 4: Используя программный пакет Multisim, мной разработаны виртуальные лабораторные работы по дисциплине «Основы электроники и микропроцессорной техники» на темы: исследование полупроводниковых диодов, исследование биполярного и полевого транзисторов, исследование тиристора, исследование однофазных выпрямителей и сглаживающих фильтров, исследование многокаскадного усилителя с обратной связью, исследование LC и RC-генератора, исследование логических элементов, исследование триггеров, исследование двоичного счетчика и дешифратора и другие. Основой проведения лабораторных работ является симуляция.

## Slide 5: Симуляция — это математический метод эмуляции поведения схемы. С помощью симуляции можно определить многие свойства схемы без физической сборки схемы или использования реальных приборов. Хотя Multisim делает симуляцию интуитивно простой, технология, поддерживающая скорость и точность симуляции, как и простоту использования, достаточно сложна. Для просмотра результатов симуляции нужно использовать либо виртуальный прибор, либо запустить анализ для отображения вывода симуляции. Этот вывод будет включать комбинированные результаты всех моделирующих машин Multisim.

## Slide 6: Интерфейс пользователя Multisim состоит из нескольких основных элементов, которые представлены на рисунке

## Slide 7: Рассмотрим пример виртуальной лабораторной работы по «Основам электроники и микропроцессорной техники» на тему: «Исследование однофазных выпрямителей и сглаживающих фильтров».

## Slide 8: Цель работы: Исследовать однофазный выпрямитель и сглаживающий фильтр (накопительная емкость); влияние аварийных режимов выпрямителя на форму выпрямленного напряжения. Оборудование: ПЭВМ с ОС Windows XP и выше. Задание: - собрать схему лабораторной установки; - задать параметры время и напряжение на канале А и В виртуального осциллографа; - получить осциллограммы напряжений на входе и выходе выпрямителя при разных характерах нагрузки; - изменяя ток нагрузки с помощью Rн снять внешнюю характеристику U= f(I) при разных характерах нагрузки; - исследовать влияние аварийных режимов выпрямителя на форму выпрямленного напряжения при отключенном сглаживающем фильтре; - сравнить полученные теоретические и практические данные; - сделать вывод.

## Slide 9: В среде моделирования электронных схем Multisim выполнена сборка и отладка электрической схемы. Схема содержит : генератор переменного тока V1, переключатели J1 и J2, диодную сборку D1 (диодный мост), резисторы R1 и R2, конденсатор C1. Используя окно свойств для каждого элемента, были заданы параметры: генератор переменного тока с напряжением 20 В, диодная сборка 3N259, резисторы с сопротивлением R1= 100Ом и R2= 1Ом, конденсатор C1 с емкостью 270 мкФ. Так же установлены и подключены измерительные приборы: U1 – вольтметр постоянного тока , с внутренним сопротивлением 10МОм; U2 – амперметр постоянного тока с внутренним сопротивлением 1нОм; XSC1- двухканальный осциллограф. Виртуальная установка готова к симуляции.

## Slide 11: Осциллограф – это измерительный прибор, который используется для наблюдения, измерения и записи временных и амплитудных параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход. Для получения осциллограммы напряжений на входе и выходе выпрямителя необходимо: - открыть осциллограф; - задать время равное 10 мс, - задать напряжение на канале А равное 10 В, - задать напряжение на канале В равное 10 В; - включить схему.

## Slide 13: Изменять ток нагрузки, изменяя сопротивление Rн, в диапазоне от 10 до 200 Ом, снять внешнюю характеристику U= f(I) двухполупериодного выпрямителя, работающего на активно-емкостную нагрузку. Зарисовать осциллограмму напряжения на нагрузке Rн. Результаты измерений занести в таблицу.

## Slide 15: Исследовать влияние аварийных режимов выпрямителя на форму выпрямленного напряжения при отключенном сглаживающем фильтре. Замкнуть диод VD2 используя переключатель J2, зарисовать осциллограмму напряжения на нагрузке Rн.

## Slide 17: Сравнить полученные теоретические и практические данные. Сделать вывод о проделанной работе.

## Slide 18: Заключение Сочетание лабораторного практикума на традиционных лабораторных стендах с виртуальными лабораторными работами позволяет глубже осваивать изучаемый материал. Следует отметить, что при использовании виртуальных лабораторных работ возможно изучение процессов, протекающих в течение короткого промежутка времени. Рассматриваемая в работе программная среда National Instruments Multisim позволяет объединить процессы разработки электронных устройств и их тестирования на основе технологии виртуальных приборов для учебных и производственных целей. Использование виртуальных лабораторных работ совместно с традиционными работами, выполняемыми на лабораторных стендах, позволяет показать эффективность в применении виртуального лабораторного практикума, высокую точность получаемых результатов и быстроту выполнения лабораторных работ.